| ВЯЧЕСЛАВ БАЛОВНЕВ АВТОР - ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ «JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH» |  |
| --- | --- |

КУПЮРОПРИЕМНИКИ

Под термином «вендинг» принято понимать аппараты автоматизированной продажи или автоматические киоски, предлагающие людям разнообразные товары: средства личной гигиены, косметику, напитки, бутерброды, сигареты и прочие предметы первой необходимости. Наверное, самым популярным и распространенным вендинг-устройством в советское время были автоматы с газированной водой, принимавшие одно- и трехкопеечные монеты. Очень простые механические устройства, которые поили всю страну, но разом куда-то исчезли. Впрочем, вскоре на смену автоматам, разливавшим газировку и лимонад, пришло современное вендинговое оборудование. С такими агрегатами уже не принято расплачиваться только монетами – автоматизированные киоски потребляют купюры. Какими особыми характеристиками должны обладать биллакцепторы, которыми оборудуются вендинговые автоматы? На этот вопрос отвечает постоянный эксперт «Мира игр».

Торговому автомату – свой биллакцептор:

Пять признаков «вендинговой породы» купюроприемников

Хотя суть современных устройств автоматизированной торговли не изменилась – они по-прежнему продают товар, - вендинговое оборудование стало намного сложнее и «умнее». Поначалу эти автоматы принимали исключительно монеты, поскольку продаваемый ими товар был очень дешевым и внедрения купюроприемника не требовалось. Сдачу они тоже давали монетами. Но прогресс не стоит на месте, и автоматические киоски претерпевали конструктивные изменения. Одним из этапов модернизации стало внедрение купюроприемника. Правда, тут не обошлось без осложнений. Оказывается, чтобы эксплуатироваться в вендинге, сам купюроприемник должен обладать определенными качествами, а они есть не у всех моделей биллакцепторов. Все зависит от того, где и как используются торговые автоматы, а также от их устройства.

ПЯТЬ КАЧЕСТВ КУПЮРОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ АППАРАТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

• Первое и, наверное, самое главное качество – отказоустойчивость. Автоматы должны работать без перерывов и поломок продолжительный промежуток времени. Для учета данной характеристики существуют по крайней мере два термина: «Время бесперебойной работы устройства до первой поломки» (Mean Time Before Failure – MTBF) и «Количество рабочих циклов до первой поломки» (Mean Cycles Before Failure – MCBF). Именно эти показатели определяют надежность устройства. Для автоматов розничной торговли нормальные параметры находятся в пределах 40 тыс. часов бесперебойной работы или 100 тыс. циклов.

| • Второе качество купюроприемника обусловлено средой его эксплуатации. Вендинговые автоматы могут работать как на улице, так и в закрытых помещениях, причем еще и в различных климатических условиях. Не каждый купюроприемник выдержит перепады температур, высокую влажность, сильную освещенность (яркое солнце) или чрезмерное содержание пыли в воздухе. Чтобы купюроприемник справлялся с воздействиями окружающей среды, его конструкция и используемые материалы должны отличаться от применяемых в обычных биллакцепторах. Например, пластмасса корпуса «уличного» купюроприемника должна быть прочной, морозоустойчивой, но в то же время ей не положено плавиться при высоких температурах. А сама конструкция обязана предотвращать попадание пыли или прямых солнечных лучей на оптические сенсоры. |  |
| --- | --- |

Только в этом случае устройство будет всегда хорошо принимать купюры. Не помешает и защита сканирующей части от механических повреждений, скажем, от вандализма.

|  | • Следующее важное качество купюроприемника, имеющее значение при его выборе для вендинга, - компактность. Многие торговые автоматы сконструированы таким образом, что там просто не остается места для биллакцептора: основные объемы заняты устройством подачи продукта, монетоприемником, хоппером и главной платой управления. Нехватка места очень часто наблюдается в старых моделях, при разработке которых использование купюроприемника в расчет не принималось. А ведь именно такие автоматы в большинстве своем сегодня импортируются в Россию. |
| --- | --- |

В поисках билакцептора для вендинга не всегда нужно руководствоваться только ценой модели. Частенько при определении срока службы всей системы приходится выбирать между дешевизной и надежностью того или иного элемента.

| • Еще один существенный вопрос, стоящий перед производителем вендинг-киоска, - вместимость кешбокса купюроприемника. Выбор решения здесь напрямую зависит от того, сколько продаваемой продукции содержится в самом торговом автомате. Совершенно очевидно, что в каждый аппарат может войти ограниченное число единиц товара. Из расчета этого показателя и определяется требуемая вместимость кешбокса биллакцептора. Например, если количество товара в автомате равно 500 штукам и за каждую штуку будут расплачиваться одной купюрой, кешбокс должен быть на 500 купюр (в киоске, принимающем также монеты, - даже чуть меньше). Логика ясна: когда товар закончится, и сервисный техник приедет наполнять автомат, будет произведена инкассация купюроприемника. |  |
| --- | --- |

|  | • К счастью, все автоматы розничной торговли имеют одно общее достоинство – четко предопределенный протокол коммуникации между устройствами. Название ему MDB (Multi-Drop-Bus). Благодаря этому протоколу аппараты «общаются» между собой на одном языке, что позволяет легко разрабатывать ПО и встраивать новые элементы. Разумеется, купюроприемники также должны поддерживать данный протокол. Кроме того, в вендинговых автоматах, как правило, предусмотрено повышенное напряжение питания внутренних устройств (вплоть до 48 В), что также необходимо учитывать на стадии внедрения купюроприемника. |
| --- | --- |

Одним словом, в поисках биллакцептора для вендинга не всегда нужно руководствоваться только ценой модели. Частенько при определении срока службы всей системы приходится выбирать между дешевизной и надежностью того или иного элемента. Для таких целей производители купюроприемников создают отделы технической поддержки. Специалисты подобных подразделений помогают разобраться в своей продукции и предлагают наиболее подходящее устройство в зависимости от условий эксплуатации торгового автомата. Не боитесь спрашивать!